## Slide 1
รายงานสรุปเชิงเปรียบเทียบ
ประโยชน์เชิงประจักษ์
ของระบบเก็บข้อมูลดิจิทัล
เทียบกับการเก็บแบบสอบถามด้วยกระดาษ — วิเคราะห์ 9 มิติ
4,200
คัน/วัน (Roadside)
~2,000
ครัวเรือน (2 วัน)
135
โซนวิเคราะห์
11 สิงหาคม 2569
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
1

## Slide 2
ขนาดของงานที่ระบบต้องรองรับ
ตัวเลขนี้คือเหตุผลที่วิธีกระดาษกับวิธีดิจิทัลให้ผลต่างกันมาก — ไม่ใช่เรื่องความสะดวก แต่เป็นเรื่องปริมาณ
4,200
คัน / วัน
แบบสอบถามริมทาง
~2,000
ครัวเรือน
เก็บภายใน 2 วัน
หลักหมื่น
ระเบียนย่อย
สมาชิก + เที่ยวเดินทาง
14+
เครื่อง
ผู้สำรวจภาคสนาม
ถ้าเก็บด้วยกระดาษ
แบบสอบถาม ~6,200 ชุด ที่ต้องขนกลับ เก็บรักษา แล้วคีย์เข้าคอมพิวเตอร์ทีละใบ
แต่ละชุดของแบบครัวเรือนมีข้อมูลย่อยเป็นสิบช่อง — สมาชิกทุกคน คูณด้วยเที่ยวเดินทางทุกเที่ยว
ทุกมิติที่ตามมาในเอกสารนี้ ล้วนขยายผลตามปริมาณข้อมูลชุดนี้
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
2

## Slide 3
9 มิติที่นำมาเปรียบเทียบ
แปดมิติแรกคือสิ่งที่ระบบได้เปรียบ มิติสุดท้ายคือสิ่งที่ต้องยอมแลก
1
ความถูกต้องของข้อมูล
ตรวจตอนกรอก ไม่ใช่ตอนวิเคราะห์
2
มิติเชิงพื้นที่
พิกัดและโซน — กระดาษทำไม่ได้
3
ต้นทุนและเวลา
ตัดขั้นคีย์ข้อมูลทิ้งทั้งขั้น
4
การควบคุมงานภาคสนาม
เห็นระหว่างเก็บ ไม่ใช่หลังเก็บ
5
ความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย
สำรอง 3 ชั้น ทำงานออฟไลน์ได้
6
ความพร้อมใช้เชิงวิเคราะห์
ได้ OD matrix ทันที
7
ความสามารถขยายขนาด
เพิ่มคนแล้วต้นทุนไม่โตตาม
8
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
รู้ว่าใครเก็บ เมื่อไหร่ ที่ไหน
9
ข้อจำกัดที่ต้องยอมรับ
สิ่งที่กระดาษยังได้เปรียบ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
3

## Slide 4
1
ความถูกต้องของข้อมูล
ความต่างเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่แค่ความสะดวก — ระบบตรวจตอนกรอก ขณะยังอยู่หน้าผู้ให้สัมภาษณ์
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
4
 | แบบกระดาษ | ระบบนี้
ตรวจความครบ | หลังเก็บเสร็จ กลับไปถามไม่ได้แล้ว | บล็อกทันที ยังแก้ได้หน้างาน
ตรรกะเวลาเดินทาง | ตรวจไม่ได้เลย | ออกเดินทางก่อนถึงปลายทางเที่ยวก่อนหน้าไม่ได้
ลายมือ / ตัวเลือกกำกวม | ต้องตีความตอนคีย์ข้อมูล | ไม่มีปัญหา — เลือกจากรายการ
ประเภทรถ สถานที่ ผิดหมวด | เจอตอนวิเคราะห์ แก้ไม่ได้ | เตือนบนการ์ดทันทีที่กรอก
วัดจริง: จำนวนปัญหาที่แสดงบนหน้าจอผู้สำรวจ ตรงกับชีท “ปัญหาข้อมูล” ในไฟล์ส่งมอบเป๊ะ — ใช้แหล่งความจริงเดียวกัน
บนกระดาษ ข้อมูลไม่ครบ = ข้อมูลเสียถาวร ในระบบนี้ = สิ่งที่ยังแก้ทันขณะยังอยู่หน้างาน

## Slide 5
2
มิติเชิงพื้นที่
อันนี้ไม่ใช่ “ดีกว่า” แต่คือ ทำได้ / ทำไม่ได้
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
5
สิ่งที่กระดาษทำไม่ได้เลย
พิกัด GPS ติดมากับทุกระเบียน พร้อมบอกที่มาของพิกัด
จับโซนให้อัตโนมัติ เทียบกับ 135 โซน แยกภายใน/ภายนอก
ได้ OD matrix โดยไม่มีมนุษย์มาแปลงข้อความเป็นเลขโซน
ค้นสถานที่จากฐาน 300 แห่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
แยกได้ทันทีว่าต้นทาง-ปลายทางอยู่ในหรือนอกพื้นที่ศึกษา
เวลาจับโซนทั้งชุดข้อมูล
10.4 วิ → 0.5 วิ
หลังใส่ bounding-box pre-check และ memoize
ส่งออก Excel
เร็วขึ้น 9 เท่า
จากการแก้จุดคำนวณเดิมที่ทำงานซ้ำ
การแปลง “บ้านอยู่แถวๆ ตลาด” ให้เป็นเลขโซน คือจุดที่เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุดจุดหนึ่งของงานสำรวจการเดินทาง
บนกระดาษ ขั้นตอนนี้คือมีคนนั่งเปิดแผนที่ตีความทีละใบ — และตรวจย้อนหลังไม่ได้ว่าใครตัดสินใจอะไร

## Slide 6
3
ต้นทุนและเวลา
ตัดขั้นตอนคีย์ข้อมูลทิ้งทั้งขั้น
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
6
แรงงานคีย์ข้อมูลที่ประหยัดได้
300–400
ชั่วโมง-คน → ลดเหลือ 0
ยังไม่รวมรอบตรวจทาน ซึ่งตามมาตรฐานงานคีย์ข้อมูลต้องทำอีกเท่าตัว
รายการ | แบบกระดาษ | ระบบนี้
คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ | ~300–400 ชม.-คน | 0
ตรวจทาน (double entry) | อีกราว 1 เท่าตัว | 0
ค่าพิมพ์ ขนส่ง จัดเก็บกระดาษ | มี | 0
ข้อมูลพร้อมใช้หลังเก็บวันสุดท้าย | สัปดาห์ – เดือน | ทันที
ประมาณการ — สมมติ 5–8 นาที/ครัวเรือน, 2 นาที/ริมทาง
ขั้นคีย์ข้อมูลไม่ได้แค่ “แพง” — มันคือขั้นที่ใส่ความผิดพลาดใหม่เข้าไปในข้อมูลที่เก็บมาถูกแล้ว
การตัดขั้นนี้ออกจึงเป็นกำไรด้านคุณภาพ ไม่ใช่แค่ด้านต้นทุน

## Slide 7
4
การควบคุมงานภาคสนาม
เห็นระหว่างเก็บ ไม่ใช่หลังเก็บ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
7
 | แบบกระดาษ | ระบบนี้
ความคืบหน้า | รู้เมื่อผู้สำรวจกลับมาส่งงาน | เห็นสด รายผู้ควบคุม / จุด / คน
โควตาที่ยังขาด | แก้ไม่ทัน รู้ตอนจบงาน | เห็นวันนี้ ปรับกำลังพรุ่งนี้ได้
คุณภาพงานรายคน | ตรวจยาก ต้องสุ่มเปิดดู | เห็นทันทีว่าใครมีระเบียนมีปัญหาผิดปกติ
ร่องรอยการทำงาน | ไม่มี | ทุกระเบียนมีชื่อผู้สำรวจ ผู้ควบคุม เวลาบันทึก
ในเชิงบริหารสัญญา อันนี้เปลี่ยนงานสำรวจจาก “รอผล” เป็น “จัดการได้”
ผู้ควบคุมไม่ต้องรอสรุปปลายงานเพื่อรู้ว่าเกิดปัญหา — และเจ้าของงานเห็นความคืบหน้าได้ระหว่างทาง

## Slide 8
5
ความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย
ข้อมูลถูกสำรองพร้อมกัน 3 ชั้น และทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
8
ชั้นที่ 1
หน่วยความจำในเครื่อง
บันทึกทันทีที่กรอก แม้ปิดแอป
ชั้นที่ 2
สำรองในเครื่องอีกชุด
กันกรณีชั้นแรกเสียหาย
ชั้นที่ 3
ฐานข้อมูลบนคลาวด์
ส่งขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณ
สถานการณ์ | แบบกระดาษ | ระบบนี้
ทำหาย เปียกฝน ลืมบนรถ | เสียถาวร ไม่มีสำเนา | ไม่กระทบ
ไม่มีสัญญาณเน็ต | — | ทำงานต่อได้ ส่งทีหลัง
เครื่องพัง | — | ข้อมูลที่ส่งแล้วอยู่บนคลาวด์
เผลอรีเฟรชหน้าจอ | — | กลับหน้าเดิม ไม่ต้องกรอกซ้ำ
จุดอ่อนของกระดาษที่มักถูกมองข้าม — ไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำว่าหายไปกี่ใบ
ผู้สำรวจไม่ต้องรอสัญญาณ — กรอกต่อได้ทันที ระบบส่งขึ้นระบบให้เองเมื่อกลับเข้าพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ต

## Slide 9
6
ความพร้อมใช้เชิงวิเคราะห์
ข้อมูลออกมาในรูปที่โมเดลใช้ได้เกือบทันที ไม่ต้องผ่านขั้นจัดระเบียบข้อมูลดิบ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
9
ไฟล์ Excel หลายชีท โครงสร้างคงที่ คอลัมน์ช่วงการเดินทางขยายเองตามจำนวนจริง
OD matrix คำนวณสด ทั้งระดับโซนและระดับกลุ่ม ปรับเส้นแบ่งได้เอง
ชีทปัญหาข้อมูลแยกให้ ตรวจสอบได้ก่อนส่งมอบ
ทุกค่าคำนวณจากข้อมูลดิบโดยตรง ไม่ผ่านการพิมพ์ซ้ำ
ผลรวม OD matrix (แกนโซนซ้ำ)
1,528,367 → 1,287
จำนวนที่จัดเป็นโซนภายใน
1,034 → 6
วัดจริง: ข้อผิดพลาดการคำนวณสองรายการนี้ถูกจับได้ระหว่างพัฒนา — บนกระดาษไม่มีใครตรวจตัวเลขระดับนี้ย้อนหลังได้
ขั้นตอน “จัดระเบียบข้อมูลดิบ” ที่ปกติกินเวลาเป็นสัปดาห์ ถูกย้ายมาอยู่ในตัวเครื่องมือแล้ว

## Slide 10
7
ความสามารถขยายขนาด
เพิ่มผู้สำรวจอีกเท่าตัว ต้นทุนฝั่งจัดการแทบไม่ขยับ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
10
จำนวนคำขอข้อมูลต่อการเปิดหน้าสรุป 1 ครั้ง
7,760 → 3
หลังเปลี่ยนวิธีดึงข้อมูลของหน้าสรุปผล
วัดจริง: ที่ 2,001 คำขอ ใช้เวลา 57.8 วินาที และเวลาโตเร็วกว่าจำนวนข้อมูล
แบบกระดาษ
ต้นทุนคีย์ข้อมูลโตเป็นเส้นตรงตามจำนวนแบบสอบถาม — เสมอ
ระบบนี้
เพิ่มผู้สำรวจ เพิ่มจุด เพิ่มวัน — งานฝั่งจัดการเท่าเดิม
ข้อได้เปรียบนี้ยิ่งชัดเมื่องานใหญ่ขึ้น — และงานสำรวจการเดินทางมักใหญ่ขึ้นเสมอ
ต้นทุนฝั่งจัดการของระบบเป็นค่าคงที่ ไม่ผูกกับจำนวนแบบสอบถามที่เก็บได้

## Slide 11
8
ความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลัง
ตอบคำถาม “รู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลชุดนี้เก็บมาจริง” ได้ตรงๆ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
11
1
ระบุที่มาได้ทุกระเบียน
ใครเก็บ ใครควบคุม เก็บเมื่อไหร่ พิกัดมาจากวิธีใด
2
กันข้อมูลทดลองปนชุดจริง
ระบบรอบเก็บข้อมูลคัดข้อมูลก่อนรอบออกอัตโนมัติ
3
แก้ย้อนหลังไม่ได้
ระเบียนของรอบเก่าถูกกันไม่ให้ดันขึ้นระบบซ้ำ
บันทึกติดไปกับทุกระเบียน: ชื่อผู้สำรวจ · ชื่อผู้ควบคุม · วันเวลาที่บันทึก · พิกัด · ที่มาของพิกัด · รอบเก็บข้อมูล
บนกระดาษ ถ้าแบบทดลองปนเข้ากล่องเดียวกับของจริง จะแยกไม่ออกอีกเลย
สำหรับการส่งมอบให้เจ้าของงาน ร่องรอยเหล่านี้คือสิ่งที่ใช้ยืนยันคุณภาพงานได้โดยไม่ต้องเชื่อคำบอกเล่า

## Slide 12
9
ข้อจำกัดที่ต้องยอมรับ
ไม่มีอะไรได้มาฟรี — นี่คือสิ่งที่กระดาษยังได้เปรียบ และวิธีที่ระบบรับมือ
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
12
ความเสี่ยง | สถานะในระบบนี้
แบตหมด หรือเครื่องเสียกลางวัน | ต้องพก powerbank — กระดาษไม่มีปัญหานี้
ผู้สำรวจไม่คุ้นเทคโนโลยี | ต้องอบรมก่อนลงพื้นที่ กระดาษเรียนรู้ได้เร็วกว่า
นาฬิกาของเครื่องตั้งผิด | มีระบบเตือน แต่ยังต้องอาศัยวินัยผู้ใช้
เครื่องค้างเวอร์ชันเก่า | ช่องเดียวที่ยังไม่ปิดตาย — ปิดเพิ่มได้ถ้าต้องการ
แก้แบบสอบถามกลางคัน | ยากกว่ากระดาษมาก ต้องอัปเดตทุกเครื่อง
ข้อจำกัดทั้งหมดนี้จัดการได้ด้วยการเตรียมงาน — ต่างจากข้อจำกัดของกระดาษ ที่แก้ไม่ได้ด้วยการเตรียมงาน

## Slide 13
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่วัดได้จริง
ตัวเลขทั้งหมดในหน้านี้มาจากการวัดในระบบจริง ไม่ใช่การประมาณการ
คำขอข้อมูลต่อการเปิดหน้าสรุป
7,760 → 3
เวลาจับโซนทั้งชุด
10.4 วิ → 0.5 วิ
ผลรวม OD matrix
1,528,367 → 1,287
จำนวนที่จัดเป็นโซนภายใน
1,034 → 6
นอกจากตัวเลข
ยืนยันแล้วว่าจำนวนปัญหาข้อมูลที่ผู้สำรวจเห็นบนหน้าจอ ตรงกับที่ปรากฏในไฟล์ส่งมอบทุกรายการ — หน้าจอกับไฟล์ใช้แหล่งความจริงเดียวกัน จึงขัดแย้งกันไม่ได้
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
13

## Slide 14
สรุป
กระดาษให้ข้อมูลดิบที่ต้องซ่อมอีกหลายสัปดาห์ ระบบนี้ให้ข้อมูลที่ตรวจแล้ว ติดพิกัดแล้ว จับโซนแล้ว ในวันที่เก็บ
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การประหยัดเวลาคีย์ข้อมูล แต่คือ ความผิดพลาดถูกจับได้ตอนที่ยังแก้ได้ แทนที่จะถูกค้นพบตอนที่แก้ไม่ได้แล้ว
ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่หน้างาน
พร้อมวิเคราะห์ทันที
ตรวจสอบย้อนหลังได้
การสำรวจการเดินทาง อำเภอบ้านไผ่
14